## Slide 1: Gravage automatisé avec contrôle par vision
Projet Automne 2016/2017 – Samuel Daurat

## Slide 2: Sommaire
Matériel a disposition
But principal du système
Partie Cognex
  Fonctionalité
  Protocole de communication
  Interface utilisateur
Partie Beckhoff
  Fonctionalités
  Interface utilisateur
Notes: *diviser en deux parties
*partie Cognex:
*Fonctionalité | Protocole de communication | Interface utilisateur
*Partie Beckhoff
*Fonctionalitees | Interface utilisateur

## Slide 3: Matériel a disposition
Camera Cognex
Automate Beckhoff
Platine pneumatique
  avec Moteur Maxon
  avec trois vérins pneumatique
  diffèrent IO
Notes: *platine
*IO: Tachymetre,
Pression
boitie boutons
*communication entre les deux via TCP / IP

## Slide 4: But principal du système
réaliser le gravage d’une pièce rond
Camera Cognex pour contrôler la pièce
automate pour contrôler les vérins et piloter l’ensemble
Notes: *déroulement d’un cycle:
*Camera contrôle si piece est presente et vierge
*V1 charge la piece
*V3 fixe la piece en position
*le moteur de la frese est allumé
*V2 avance le frese dans la piece.
*V2 relache
*Moteur eteint, serrage relache
*V1 relache
*la camera contrôle l’usinage correcte

## Slide 5: Partie Programme
Cognex et Beckhoff

## Slide 6: Cognex - fonctionalité
Notes: *j’ai du mesurer les cotes h d et e
*deux photos que j’ai prise.
*piece vierge
*piece usiné

## Slide 7: Cognex – protocole de communication
via TCP / IP
Communication avec des String
\r\n comme fin de trame

## Slide 8
Cognex a détecte une pièce vierge
détection avec
  Histogramme
  PatMax
avec CHECK
  réponse START ou STOP

## Slide 9
Cognex a détecte une pièce usiné
détection avec
  PatMax
  Edges (MultiLine , Circle)
avec GETRES
  reponse PASS ou FAIL
  suivi de taille e, h, d
  suivi de indicateur de tolérance
PASS;e:2.218mm;h:10.381mm;d:8.9923mm;b1:1;b2:1;b3:1
FAIL;e:0.965mm;h:10.392mm;d:8.948mm;b1:0;b2:1;b3:1

## Slide 10: Beckhoff - aperçu

## Slide 11: Beckhoff - fbMotor
Moteur régule avec un PID
Choisir le sens de rotation
Interface erreur

## Slide 12: Beckhoff - fbTCP
Composé de quatre parties
  mConnect
  mSend
  mReceive
  mCognex
Cognex Native mode pré-implémenté
Interface erreur

## Slide 13: Beckhoff - Erreur
Toutes les erreurs sont gères centralement
GlobalErrorList
  Chaque erreur correspond a une ID
  Possibilité d’ajouter les erreurs du Système / Beckhoff
  Support multilingue

## Slide 14: Beckhoff – Visualisation / Features
WebVisu – Accessible avec un Browser ou sur un HMI de Beckhoff

## Slide 15
3:00PM
3/14/2011

## Slide 16: Beckhoff – Visualisation / Features
WebVisu – Accessible avec un Browser ou sur un HMI de Beckhoff
Gestion droit accès – Admin, User, none

## Slide 19: Beckhoff – Visualisation / Features
WebVisu – Accessible avec un Browser ou sur un HMI de Beckhoff
Gestion droit accès – Admin, Operator, none
Multi-Language – Allemand, Anglais, Français
Minimal design – montre juste les infos nécessaire
…

## Slide 20
Notes: Avec une Global Text List

## Slide 21: Beckhoff – Visualisation / Features
WebVisu – Accessible avec un Browser ou sur un HMI de Beckhoff
Gestion droit accès – Admin, User, none
Multi-Language – Allemand, Anglais, Français
…