## Slide 1: Gravage automatisé avec contrôle par vision
Projet Automne 2016/2017 – Samuel Daurat

## Slide 2: Sommaire
Matériel a disposition
But principal du système
Partie Cognex
  Fonctionalité
  Protocole de communication
  Interface utilisateur
Partie Beckhoff
  Fonctionalités
  Interface utilisateur

## Slide 3: Matériel a disposition
Camera Cognex
Automate Beckhoff
Platine pneumatique
  avec Moteur Maxon
  avec trois vérins pneumatique
  diffèrent IO
Notes: *communication entre les deux via TCP / IP

## Slide 4: But principal du système
réaliser le gravage d’une pièce rond
Camera Cognex pour contrôler la pièce
automate pour contrôler les vérins et piloter l’ensemble
Notes: *déroulement d’un cycle:
*Camera contrôle si piece est presente et vierge
*V1 charge la piece
*V3 fixe la piece en position
*le moteur de la frese est allumé
*V2 avance le frese dans la piece.
*V2 relache
*Moteur eteint, serrage relache
*V1 relache
*la camera contrôle l’usinage correcte

## Slide 5: Cognex - fonctionalité
Notes: *j’ai du mesurer les cotes h d et e
*deux photos que j’ai prise.
*piece vierge
*piece usiné

## Slide 6: Cognex – protocole de communication
Communication avec des String
via TCP / IP

## Slide 7
Cognex a détecte une pièce vierge
détection avec
  Histogramme
  PatMax
avec CHECK
  réponse START ou STOP

## Slide 8
Cognex a détecte une pièce usiné
détection avec
  PatMax
  Edges (MultiLine , Circle)
avec GETRES
  reponse PASS ou FAIL
  suivi de taille e, h, d
  suivi de indicateur de tolérance
PASS;e:2.218mm;h:10.381mm;d:8.9923mm;b1:1;b2:1;b3:1
FAIL;e:0.965mm;h:10.392mm;d:8.948mm;b1:0;b2:1;b3:1